ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Теплица пленочная корейского типа

для выращивания овощей

МОДЕЛЬ: doori A-1

Год выпуска: 2017 год

Тип: Полностью автоматизированный процесс возведения овощей с использованием технологии капельного орошения.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Doori Engineering Co.,LtdI

Сделано в Южной Кореи

DOORI ENGINEERING Co., Ltd

# ОГЛАВЛЕНИЕ

- Краткое описание теплицы .................................................................................... 4

1.1Данные 	о 	климате 	области 	Узбекистана

.................................................................................................................................................. 4

- Концепция проектирования ................................................................................... 9

  - Этап проектирования .................................................................................. 9

- Размер теплицы ............................................................................................................. 9

- Фундамент ...................................................................................................................... 10

  - Общее .................................................................................................................. 10

4.2Фундаментные работы (Работы выполняются заказчиком)

................................................................................................................................................ 10

4.3Проход 	и 	подсобно-производственное 	помещение

................................................................................................................................................ 11

- Стальные конструкции............................................................................................ 13

5.1Основное 	проектирование

................................................................................................................................................ 13

  - Желоб .................................................................................................................. 15

  - Зажимное приспособление..................................................................... 15

  - ................................................................................................................... Вентиляция

................................................................................................................................................ 16

- Покрытие ......................................................................................................................... 17

  - Полиолефины (МОДЕЛЬ: FL-015) ....................................................... 17

- Солнцезащитные шторы и тепло сохраняющие экраны ..................... 18

7.1Особенности 	тепло 	сохраняющих 	экранов

................................................................................................................................................ 18

- Циркуляционные и вытяжные вентиляторы 오류! 책갈피가 정의되 어 있지 않습니다.

8.1Циркуляционные 	вентиляторы

........................................................... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

- Система туманообразования ............................................................................... 19

- Система полива ............................................................................................................ 21

10.1Поливочная 	головка

................................................................................................................................................ 22

  - Насосное оборудование ............................................................................ 23

  - Автоматизированное оборудование для оращения. ............... 23

  - ......................................................................................................... Автоматизация

................................................................................................................................................ 24

10.5Питательная 	труба  ................................................................................................................................................ 25

10.6 	Капельный ороситель ............................................................................... 25

10.7Желоб 	для 	гидропонной 	культуры

................................................................................................................................................ 26

10.8 	Кокосовые субстраты ................................................................................ 27

10.9Покрытие 	почвы

................................................................................................................................................ 28

10.10

Резервуары для хранения воды (Работы выполняются заказчиком)

................................................................................................................................................ 29

10.11 Канализационные трубы ......................................................................... 29

- Отопление ....................................................................................................................... 29

  - Газовые горелки ........................................................................................... 29

11.2Котлы 	(МОДЕЛЬ: 	wrb-2017)

................................................................................................................................................ 30

- Фанкойл ........................................................................................................................... 31

- Система экологического контроля ................................................................... 33

13.1Система 	экологического 	контроля 	MAGMA

................................................................................................................................................ 33

- Система для сбора урожая 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

- лифт ............................................... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

- Клипы и крюки ............................................................................................................ 34

  - Клипы ................................................................................................................. 34

16. Крюки ................................................................................................................................ 34

17.Генератор углекислого газа СО2…………………………………………………….38

18.Работы выполняются заказчиком во время строительства теплицы

…………………………………………………………………………………………….………………39

| 1. | Краткое описание теплицы |
| --- | --- |

## 1.1 	Данные о климате области Узбекистана

1-2 Основное проектирование

| Название проекта |  | Пленочная теплица в Узбекистане |
| --- | --- | --- |
| Площадь теплицы |  | Площадь теплицы для выращивания | 10,209м2 |
|  |  | Площадь подсобно- производственного помещения |  |
|  |  | Площадь помещения для рассады |  |
|  |  | Итого | 10,209㎡ |
| Строительный участок |  | Узбекистан |
| Культура |  | Помидоры и огурцы |
| Критерии проектирования |  |  |
| Ветровая нагрузка |  | 35м/sec |
| Снеговая нагрузка |  | 150 Kg/ ㎡ |
| Общеепроектирование |  |  |
| Сваи под фундамент |  | Не применимы |
| Фундамент |  | Отдельный фундамент (Работы выполняются заказчиком по чертежам) |
| Каркас |  | Колонка, ферма с применением материала по стандарту KS |
| Водяной бак |  | Железобетон(Работы выполняются заказчиком по чертежам) |
| Желоб |  | 0.45t * 600мм |
| Солнцезащитные шторы теплосохраняющие экраны | и | Трехслойный теплосохраняющий экран, солнцезащитный экран |
| Покрытие |  | Полиолефиновая пленка 0.12м |
| Вытяжные/циркуляционныевентиляторы | Система автоматической циркуляцыи |
| Полив | Система автоматического смешивания удобрений |
| Скамейка | Применима для помещения для выращивания |
| Окно на крыше | Применимо |
| Система туманообразования | Система воздушного туманообразования |
| Отопительная система | Газо дизельный котёл для отопления теплиц(фанкойл) |
| CO2 | Пременено |
| Система экологического контроля | Применение корейской системы |
| Шпалернаяпроволока | Применима |
| Электричество | Основной источник электроэнергии, распределительный щит (Работы выполняются заказчиком по предложению) |
| Панель управления | Применима |
| Генератор | Не применим(Переговоры в зависимости от местного обстоятельства) |
| Логистика | Включено |
| Другие | Переговоры |

|  | Площадь |
| --- | --- |
| No | Название | Площадь(м2) |
| 1 | Теплица для выращивания | 10,209 м2 |
| 2 | Подсобнопроизводственное помещение | Выполняются заказчиком |
| 3 | Помещение для рассады | м2 |
| 4 | Итого | 10,209 м2 |

| 2. | Концепция проектирования |
| --- | --- |

## 2.1 	Этап проектирования

Прежде всего, мы должны рассмотреть некоторые вопросы о новом проекте, являющие очень важными до проектирования новой теплицы.

На этом этапе мы должны подумать, как мы сможем построить данную теплицу эффективно и экономично.

При этом мы должны проверить и обсудить с заказчиком вопросы о климате, местной ситуации, топографическом характере, логистике, состоянии почвы и воды Узбекистана.  Мы должны и постараемся точно узнать об этом.

Мы уверены, что сможем предложить отличную теплицу для успеха нашего бизнеса.

| 3. | Размер теплицы |
| --- | --- |

1. Теплица

Размер: 10,209m2

## 2. Подсобно-производственное помещение Размер: по чертежам выполняются заказчиком 3. Помещение для рассады

Размер:       m2

| 4. | Фундамент |
| --- | --- |

### 4.1 	Общее

Во-первых, грунт должен быть выравнен достаточной площадью проходом, водоотводным каналом и др.

Во-вторых, главное для выполнения работ по устройству фундамента – это создание уклона для отвода дождевой воды. (уклон 2.5см за 50м).

В-третьих, основное проектирование может быть изменено в зависимости от местного состояния почвы.

4.2 Фундаментные работы (Работы выполняются заказчиком) - Для устройства отдельного фундамента сначала залить пол тощим бетоном(900*900*50мм).

- После отверждения тощего бетона установить опалубку для сплошного фундамента и стальную арматуру, а затем бетонировать. - После сварки анкерного болта к арматуре бетонировать с применением круглой опалубки.

- Высота отдельного фундамента должна быть выше, чем поверхность грунта на 10 см.

### 4.3 	Проход и подсобно-производственное помещение

- Для устройства пола прохода и подсобно-производственного помещения должна быть применена проволочная сетка для предотвращения трещин в полу, и залить пол бетоном толщиной 150 – 200мм.

- После отверждения бетона на поверхность нанести отвердитель или эпоксидную смолу для предотвращения образования пыли.

| 5. | Стальные конструкции |
| --- | --- |

### 5.1 	Основное проектирование

При проектировании теплицы мы принимаем во внимание каждое пожелание заказчика и согласно этого проектируем

| Материалы | Размер | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Размер главной стойки | ㅁ-75*75*2.3t | 4.5m |
| Паперечная балка | ㅁ-75*75*2.3t |  |
| Вершина | ㅁ-75*75*2.3t |  |
| Диогональняя труба | Φ 48.1*2.1t |  |
| Дуга | φ31.8*1.7t | @700 |
| Паперечная труба дуги | Φ25.4*1.2t |  |

### 5.2 	Желоб

- Имеет отличную стабильность по отношению к кислотам, щелочам и солям.

- Имеет отличную водостойкость и морозостойкость.

- Не образовывается конденсация при перемене температура.

- Возможно долгосрочное использование.

-Используется для создания оттока осадков.

Материал : цинковый лист: 0.45t :600 мм

### 5.3 	Зажимное приспособление

Данная деталь играет важную роль для стабильного связывания элементов конструкции при строительстве теплицы.

- Применение болтов и гаек обеспечивает стабильное связывание.

- Применить 	монтажное 	приспособление, 	болты 	и 	гайки, оцинкованные и горячеоцинкованные.

- Разработано специально для устройства теплицы, имеет отличную прочность.

- применяються как крепежные детали для сборки основной конструкции теплицы.

### 5.4 	Вентиляция

Подъемныенакладныепереключатели(Корейского стиля);

Более высокая экономичность по сравнению с другими методами;

Имеет отличную теплосохранность благодаря высокому сцеплению;

Подходит к ветренному месту;

Высокая безопасность электричества 24В постоянного тока;

Простота в техобслуживании;

Может быть применен «Bandfilm»для защиты пленки(Это может защитить пленку от ветра.)

-Применяеться для проветривания всей площяди теплицы.

| 6. | Покрытие |
| --- | --- |

### 6.1 	Полиолефины (МОДЕЛЬ: FL-015)

| Толщина | 0.12мм | Теплоизоляционный эффект Противокапельный эффект 3. Не содержит минерального заполнителя. Гарантия: 36месяцев Противокапельный |
| --- | --- | --- |
| Тепловой эффект | + 70 % |  |
| Светопропускаемость | 92 % |  |
| Рассеянная светопропускаемость | 15- 25 % |  |
| Прямая светопропускаемость | 77- 67 % |  |

Мы поставляем полиолефиновую пленку для покрытия теплиц (толщина .12м.) Данная пленка имеет отличную светопропускаемость и мы гарантируем высокую прочность.

- Применяется для покрытия теплиц и проницаемости солнечных лучей для полноценного роста культур.

| 7. Солнцезащитные сохраняющие экраны | шторы | и | тепло |
| --- | --- | --- | --- |

Устанавливаются на крыше теплицы так, чтобы затянуть тросы на обеих концах с помощью переключателя. 7.1 	Особенности тепло сохраняющих экранов

На крыше устанавливается трехслойный экран с волокно покрытием для повышения теплоизоляции.

На 	боковом 	окне 	устанавливается 	пятислойный 	экран 	для повышения тепло сохранности.

Имеет возможность регулирования влажности и способствует росту культуры.

Высокая 	тепло 	сохранность 	позволяет 	хорошо 	сэкономить 	на обогреве в зимнее время.

-Используется как термоизолятор.

### 7.2. Особенности солнцезащитных штор

Нанесение 	специальных 	покрытий 	на 	затемнение 	поверхность позволяет долго сохранить тепло.

Не поглощает, а отражает не менее 75% ного тепла, что имеет высокий эффект охлаждения (затемнение75%)

Максимально поглощает тепловое излучение внутри теплицы и повышает температуру штор, что не происходит конденсация влаги. Применяется диффузионная пленка, которая может равномерно облучить культуру солнечным светом при закрытии штор в зимнее время, что может свести к минимуму стресс культуры из-за внезапного переключения штор.

-применяется обеспечения климатического контроля.

| 8. | Система туманообразования |
| --- | --- |

Распыленные в окружающий воздух мельчайшие частицы воды снижают температуру окружающей среды с помощью теплоты парообразования.

Подавая сжатый воздух с применением принципа внутренней компрессии, распыляет мельчайшие частицы воды.

Эффект испарительного охлаждение: Снижение температуры на 3-5℃ При относительной влажности 95% не происходит конденсация влаги. Для борьбы с вредителями и болезнями применяются водорастворимые лекарственные средства и питательные вещества.  Даже при низком давлении может распылять мельчайшие частицы воды.

-применяется для обработки и орошения путем распыления.

Это является только изображением для образцов, количество рядов может отличаться от поставляемого без изменения функции

### 9.1 	Поливочная головка

Комплект поставки устройства для подачи питательной среды:

Простота в эксплуатации с помощью сенсорного экрана;

Фильтрационная установка (120 сеток);

Система автоматической подачи воды по установленному времени и расходам воды;

Система автоматической подачи удобрений по установленным расходам удобрений;

Бак для удобрений и аксессуары.

-Используется для капельного орошения. (система капельного орошения) Кол-во: 1 комплект

(МОДЕЛЬ: Koasis-5000)

### 9.2 	Насосное оборудование

Необходимо выбрать подходящий насос, рассчитав объем воды. Необходимо выбрать подходящий насос, рассчитав потери давления на фильтре, электромагнитном клапане и трубопроводе.

Мощность, требуемая для насоса: 3лс (3.75кВт)

Необходимо иметь отдельный насос для перекачки из водяного бака в устройство для подачи питательной среды.

-Используется для создания давления подачи жидкости в системе орошения.

9.3 Автоматизированное оборудование для оращения. Автоматизированное оборудование для смешивания необходимого количество минералов и добавок.

Электрический сенсор определяет кислотность и жёсткость воды.

Необходимое материалы для сборки.: Электрический сенсор: 1 комплект

Сенсор кислоты и щелочи: 1 комплект

Контрольный щит, внутри системное давление, счетчик воды: 3 комплект

Бак(200л) и фильтр: 2шт

Фильтр кислоты:1шт

### 9.4 	Автоматизация

Устанавливается клапан с автоматическим 	переключателем по электрическому сигналу.

Для простоты в замене при повреждении изделия необходимо соединить его с трубопроводом. Особенности электромагнитного клапана:

Плавное движение, точное и надежное функционирование;

Функционирование даже при низком давлении;

Плавное функционирование диафрагменной пружины;

Удовлетворение требований к диапазону давления;

Хорошая стойкость с УФ-защитой;

Хорошая химическая стойкость с применением полиэтилена.

-Применяется в целях автоматизации ирригации.

### 9.5 	Питательная труба

Используется полиэтиленовая труба.

В качестве главного трубопровода устанавливается D50.

В качестве отводящего трубопровода устанавливается D20.

Аксессуары (Клапан, фитинги и др.)

### 9.6 	Капельный ороситель

Особенности кнопки капельного полива:

Применение 	кнопки 	капельного 	полива 	с 	компенсацией давления(CNL);

Применение при условии неприменения почвы, как например, в теплице для выращивания, теплице для рассады, фруктовом саду и др.

Подается вода при определенном давлении.

Имеются различные аксессуары, что более широко применяется.

Минимализация засорения мусором:

- Вход для предотвращения образования мусора

- Стирающаяся структура лабиринта;

- Автоматическая очистка с помощью сильной турбулентности

Сделана из полиэтилена и имеет отличную точность, прочность и химическую стойкость.

Тех. Характеристики и область применения:

Применение микротрубки 60см;

Равномерная подача воды в объеме 2л/час;

Применение палки с лабиринтом для улучшения однородности;

Рекомендуемое минимальное рабочее давление: 1 бар

Рекомендуемый расход воды: 2.0 л/час

Рекомендуемый минимальный поток при одной длине трубы:

- Плоская поверхность- 0.5 л/час

- Склон или неровная поверхность - 1.0 л/час

-Применяется для прямого контакта при орошении культур.

### 9.7 	Желоб для гидропонной культуры

Применениеформированногопенопластаповышаеттеплоизоляционн ыесвойстваидренирующуюспособность.

Представляет собой структуру для достижения максимального эффекта с минимальным окучиванием.

Возможность долгосрочного использования.

Улучшает дренирующую способность с уклоном 2.5см на 50м.

Имеет отличную дренирующую способность, что предотвращает болезнь в корнях культур. -Применяется как изоляция

### 9.8 	Кокосовые субстраты

Кокосовые субстраты представляют собой экологически чистое органическое вещество.

Кокосовые субстраты – это субстраты, способствующие росту корней, поэтому в них можно пересадить растения без какой-нибудь обработки или добавок.

В отличие от выращивания без почвы кокосовые субстраты даже имеют 	высокую 	воздух 	удерживающую 	способность 	при водонасещенности.

Хотя кокосовые субстраты имеют высокую воздух удерживающую способность при водонасещенности, требуется более длинное время высушивания, чем субстраты для гидропоники.

Кокосовыесубстратыспособствуют 	преодолению 	краткосрочного отсутствия удобрений и воды в растениях

.

Кокосовый субстрат 1000*200*120 мм

Кубики 100*100*70 мм

-Используется как основа, заменяющий грунт.

### 9.9 	Покрытие почвы

Сделано из 100% полиэтилена белого или черного, имеет отличную прочность.

Имеет длительный срок службы с УФ-защитой.

Защищает сельскохозяйственные культуры от вредителей и болезней, предотвращая образование сорняков и попадание пыли. Снижают расходы на оплату труда и пестициды путем предотвращения образования сорняков.

-Применяется для изоляции помещения от сорняков.

### 9.10 Резервуары для хранения воды (Работы выполняются заказчиком)

-применяются для отстаивания и хранения резервной воды

20 тонн×1шт

### 9.11 Канализационные трубы  Необходимые трубы: PVC D200

Канализационная труба :D50

| 10. | Отопление |
| --- | --- |

### 10.1 Газовые горелки

Смешанные горелки, поставляемые нами, могут сэкономить расходы на газ и дизель. (отопление).

Имеют широкий диапазон регулирования и функционируют плавно. Горелки точно работают по термостатам и совместимы с системой экологического контроля. Включены 1 газовых горелки.

Главный распределительный коллектор состоит 	из следующих элементов:

Использование 2 циркуляционных насосов. Применение для отопления теплицы.

Повышение температуры воды для полива.

Комплект поставки:

Циркуляционный насос;

3-ходовой смесительный клапан + Силовой привод;

Клапан-бабочка;

Обратный клапан;

Дренажный патрубок;

Термометр: 120℃

Фланцы, прокладки, автом. вентиляционное отверстие и др.

Условия расчета:

| Наружная температура | -20℃ |
| --- | --- |
| Требуемая внутренняя температура | +18℃ |
| Энергосбережение проекционного экрана | 40% |
| Температура среды в подающем трубопроводе (при экстремальных условиях) | 55/75/85/85℃ |
| Температура обратной воды | 40/60/70/70℃ |
| Изменение воздуха в теплице | 0.3/ч |

10.2 Котлы (МОДЕЛЬ: wrb-2017)

Мощность – 1,800,000Ккал×1шт. Применение газодизельный котел.

Тип: Секционный котел типа водяной трубы

Мощность: 1,800,000Ккал/час

Принцип: 3-ходовый

Расчетное давление: 3бара

Кол-во котлов :2шт Предохранительный клапан и оборудование для этих котлов:

Предохранительные клапаны

(нагруженные пружиной)

Манометр (минимальная индикация)

Манометр

Термометр

Авт.вентиляционное отверстие Предохранительное приспособление

для низкого уровня воды

Дренажный клапан

Соединительные элементы для

датчика давления камеры сгорания

| 11. | Фанкойл |
| --- | --- |

Имеет функции отопление и охлаждение в помещении посредством циркуляции горячей и холодной вод.

Сделан из меди и алюминия, что имеет высокую теплопроводность и эффект быстрого обмена тепла.

Быстрый обмен тепла способствует быстрому регулированию температуры.

-Предназначен для уменьшения разницы температуры в теплице при резких температурных перепадах.

Диаметр трубы: 48.6 * 2.3 мм

Длина петель: 100м

Температура воды, поступающей-обратной: 75 – 0 ℃ Кол-во: 220шт.

Фиксируется на стойках 75*75 мм

| Тех.характеристики | (МОДЕЛЬ:Sm – 100) |  |
| --- | --- | --- |
| Мощность | Ккал /ч | 10,000 |  |
| Температура | ℃ | 80 ℃ |  |
| Размер | мм | 430Д*370В*250Ш |  |
| Питание | AC | AC 220В / 50Гц |  |
| Потребляемая мощность | Вт | 100Вт |  |
| Соединительное приспособление на входе и выходе |  | 15A |  |
| Размер соединительного приспособления | дюйм | 3/8 |  |

| 12. | Система экологического контроля |
| --- | --- |

### 12.1 Система экологического контроля MAGMA

Система экологического контроля «MAGMA» разработана для управления окном, шторами, отоплением и влажностью в теплице путем формирования данных о температуре, влажности, скорости ветра, направлении ветра и др. в теплице.

Функция управления

Управление окном на крыше, двойным окном на крыше и боковом окном;

Управление тепло сохраняющими экранами;

Управление солнцезащитными шторами;

Управление CO2;

Управление оросительным пастеризатором;

Управление циркуляционными вентиляторами;

Управление системами туманообразования и отопления; Управление циркуляционным насосом для котла; Управление 3-ходовым клапаном котла.

| 13. | Клипы и крюки |
| --- | --- |

### 13.1 Клипы

Используются для закрепления побегов. Простота 	в 	использовании 	(типа

«щипцов»).

Предотвращение повреждения стволов.

### 13.2 Крюки

Используются для закрепления побегов.

• Простое • Экономия

службы

# Text boxes

конструкцию

и

быстрое

управление

закреплением побегов

расходов

и

п

овышение

производительности

• Отличная прочность и долгий срок